## Slide 1: Design of Pipelined 16 X 16 Unsigned Multiplier
전상규

## Slide 2: Outline
Introduction
Compressor
Adder
Wallace-Tree Multiplier
Pipelining
Expected Result
Verification
Notes: 목차는 다음과 같습니다.

## Slide 3: Introduction
주제
2-stage 16 bit unsigned multiplier 설계
핵심내용
부분 합 축소(Compressor)를 사용하여 Wallace Tree Multiplier 설계
4-bit CSA를 사용하여 32-bit CSA 설계
D-Flip Flop을 사용하여 2-Stage Pipeline 설계

## Slide 4: Introduction
Carry-Save Multiplier
  규칙적인 구조, 단순하고 효율적인 레이아웃
  파이프라인 처리 용이, 더 많은 면적 차지
Wallace-Tree Multiplier
  불규칙한 구조, 복잡한 설계
  부분합 빠르게 축소해 고속 연산에 적합해 성능 우수
Booth-recoded Multiplier
  효율적인 비트 연산을 통해 곱셈 속도를 높임
Carry-Save Multiplier, https://www.researchgate.net/figure/The-carry-save-array-multiplier-with-bypass_fig2_283824770
Booth-recorded Multiplier, https://www.irjet.net/archives/V4/i2/IRJET-V4I2103
Carry-Save Multiplier
Wallace-Tree Multiplier
Booth-recoded Multiplier

## Slide 5: Wallace-Tree Multiplier
Wallace-Tree Multiplier
  디지털 컴퓨터 연산에 사용되는 고속 곱셈 알고리즘
  부분 곱셈과 부분 합산 과정을 통해 효율적인 곱셈 연산 수행
  부분 곱셈 결과를 단계적으로 가산해 최종 곱셈 결과 도출해 delay 최소화
Wallace-Tree 설계
  각 비트 쌍에 대해 AND 게이트를 사용해 부분 곱 생성
  Compressor를 사용해 부분 곱 줄이기
  줄여진 두 개의 부분합을 Adder를 사용해 계산
4 x 4 Wallace Tree Multiplier, https://www.researchgate.net/figure/4-4-Wallace-Tree-multiplier-Partial-products-are-computed-as-P-ij-a-j-b-i_fig1_356679017
Wallace-Tree Multiplier

## Slide 6: Wallace-Tree Multiplier
Carry-Save Multiplier
  마지막 캐리 합산 단계에서 지연으로 인해 Critical Path가 길어짐
  구조가 단순하지만, 속도가 다소 제한적임
Wallace-Tree Multiplier
  병렬로 부분 곱을 처리해 덧셈 단계를 최소화해 Critical Path가 짧음
  고속 연산을 위해 최적화된 구조로 효율성이 높음
8-bit Carry-Save Multiplier Critical Path
8-bit Wallace-Tree Multiplier Critical Path

## Slide 7: Compressor
R. Jain, P. Singh, A. Sharma and R. Sharma, "Design, simulation and analysis of energy efficient 1-bit full adder at 90nm CMOS technology for deep submicron levels," 2016 International Conference on Computing, Communication and Automation (ICCCA), Greater Noida, India, 2016, pp. 1444-1449, doi: 10.1109/CCAA.2016.7813947
Full-Adder(3:2 Compressor)
Full-Adder Schematic
Full-Adder 진리표
  여러 서브 회로를 통해 복잡한 연산을 보다 작은 공간에서 수행 가능
  전력 소비를 줄이면서도 빠른 속도로 연산을 수행할 수 있음
  서브 회로가 많아질수록 설계 복잡성 증가
  Sub-Circuit1과 Sub-Circuit2는 두 개의 입력과 VDD, VSS를 포함하며, P, P-bar, A-bar 등을 출력
  Sub-Circuit3은 이전 서브 회로들로부터 입력을 받아 Sum과 Carry 출력
Full-Adder(3:2 Compressor) 작동 방식

## Slide 8: Compressor
5:3 Compressor
  5개의 입력 비트를 3개의 출력 비트로 압축
  고속으로 산술 연산을 처리할 수 있어 실시간 처리에 유리
  여러 입력 비트를 적은 수의 출력 비트로 압축해 회로 공간 절약
  설계 및 구현이 복잡하고 다수의 트랜지스터를 사용해 전력 소모가 증가할 수 있음
Design of High speed Multiplier using Input Scrambled 5-3 compressor for Error Tolerant image processing, https://www.researchgate.net/figure/53-Counter-Compressor_fig2_363604075
5:3 Compressor 진리표
5:3 Compressor

## Slide 9: Compressor
7:3 Compressor
  7개의 입력 비트를 3개의 출력 비트로 압축해 회로 효율성 높임
  FA에 비해 더 많은 입력을 처리할 수 있어 확장성이 높고 대규모 데이터 처리 시스템에 적합
  더 많은 입력을 처리하기 위해 설계가 복잡하며 전력 소모가 큼
Analysis Of High Speed Wallace Tree Multiplier Using Compressors For DSP Applications, https://www.ijera.com/papers/Vol8_issue7/Part-3/I080703444
7:3 Compressor 진리표
7:3 Compressor

## Slide 10: Adder
Carry-Select Adder(CSA)
  병렬로 캐리가 0과 1인 경우를 미리 계산하여, 최종 캐리에 따라 선택
  회로가 복잡하지만 속도가 빠름
Carry-Lookahead Adder(CLA)
  Ripple이 되는 carry bit를 빠르게 처리하기 위해 만들어진 Adder
  Cout을 generate 및 propagate해 속도가 빠르지만 논리 게이트가 많이 필요하며, 회로 설계가 복잡
A reasonable discrete ALU ?, https://hackaday.io/project/8121-discrete-yasep/log/28461-a-reasonable-discrete-alu
Carry-Select Adder
Carry-Lookahead Adder

## Slide 11: Adder
Carry-Select Adder
Carry Select Adder VHDL Code, https://allaboutfpga.com/carry-select-adder-vhdl-code/
  병렬 처리를 통해 빠른 덧셈 연산이 가능하여 고속 처리 시스템에 적합
  다양한 비트 길이에 대해 쉽게 확장 가능
작동 방식
  캐리 입력이 0인 경우와 1인 경우 나누어 덧셈 처리
  두 가지 경우의 덧셈을 병렬로 수행해 각각의 Sum과 Carry 계산
  실제 캐리 입력이 결정되면 Mux를 사용하여 Sum과 Carry 출력
Carry-Select Adder

## Slide 12: Wallace-Tree Multiplier
8-bit Wallace-Tree Multiplier
  입력된 두 8비트 수를 AND 게이트를 통해 부분 곱셈 결과로 변환
  부분 곱셈 결과를 각 단계별로 HA, FA, Compressor를 사용해 병렬로 덧셈 수행
  모든 단계의 결과를 Carry-Select Adder를 사용해 결과 도출

## Slide 13: Wallace-Tree Multiplier
Carry-Select Adder
  8-bit Carry-Select Adder 및 16-bit Carry-Select Adder 사용해 32-bit 결과 도출
  8-bit Carry-Select Adder로 입력 값을 처리하여 부분 합 및 캐리 출력 생성
  16-bit Carry-Select Adder가 8-bit 결과를 결합하여 중간 결과 생성
  최종적으로 8-bit 및 16-bit 결과를 결합하여 32-bit 결과 도출

## Slide 14: Partial Product
8-bit Partial Product
TSPC D-FF
Partial Product(AND GATE)
TSPC D-FF
Partial Product(AND GATE)

## Slide 15: Compressor
Half-Adder
COUT
SUM
Critical Delay : 27ps

## Slide 16: Compressor
Half-Adder Layout
COUT
SUM

## Slide 17: Compressor
Full-Adder(3:2 Compressor)
COUT
SUM
Critical Delay : 77ps

## Slide 18: Compressor
Full-Adder(3:2 Compressor) Layout
SUM
COUT

## Slide 19: Compressor
5:3 Compressor
Critical Delay : 222ps

## Slide 20: Compressor
5:3 Compressor Layout
Full-Adder
Full-Adder
Half-Adder

## Slide 21: Compressor
7:3 Compressor
Critical Delay : 270ps

## Slide 22: Compressor
7:3 Compressor Layout
Full-Adder
Full-Adder
Full-Adder
Full-Adder

## Slide 23: Adder
16-bit Carry-Select Adder
Critical Delay : 218ps

## Slide 24: Adder
16-bit Carry-Select Adder

## Slide 25: Multiplier
8-bit Wallace-Tree Multiplier
Carry-Select Adder
Partial Product
Critical Delay : 500ps
Carry-Save Adder를 제외한
Critical Delay

## Slide 26: Multiplier
8-bit Wallace-Tree Multiplier Layout

## Slide 27: Pipelining
TSPC D-FF

## Slide 28: Pipelining
TSPC D-FF Layout

## Slide 29: Expected Result
32-bit Multiplier Schematic
8-bit Multiplier
TSPC D-FF
16-bit Carry-Select Adder
8-bit Carry-Select Adder
TSPC D-FF

## Slide 30: Verification
Auto Test Pattern Generator